## Slide 1
无线通信网实验

## Slide 2
实验准备

## Slide 3
Virtual Box
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Ubuntu (中科大镜像源)
http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/18.04/
安装Linux
同时，建议小于1/2的物理内存

## Slide 4
https://blog.csdn.net/baidu_37503452/article/details/78707806
共享粘贴板
Remark:
1、重启命令：reboot
2、虚拟机关机时才能进行下图设置

## Slide 5
https://blog.csdn.net/yanerhao/article/details/52956063/
安装NS3
Remark:
1、build.py运行时若报错，有可能时虚拟机内存分配过小

## Slide 6
基础知识

## Slide 7
C++与NS3基础 —— C++

## Slide 8
C++与NS3基础 —— C++

## Slide 9
C++与NS3基础 —— NS3
相当于计算机
相当于软件
相当于网卡
如何“安装”？——
通过内置的 XXXHelper类
与Net Device相一致的信道
对多个Node可以集群操作（如安装等）
—— 通过内置的 XXXContainer类

## Slide 10
代码样例

## Slide 11
例子：Point to Point 通信
Client
Server
P2P
通信服务类型：UDP通信
移动性：不考虑
网络拓扑

## Slide 12
例子：Point to Point 通信
Notes: 首先来看4-10行
4-8行是我们的头文件声明
10行是我们的名字空间声明。在NS中，我们默认使用NS3的名字空间，这样比较方便。

## Slide 13
例子：Point to Point 通信
Notes: 接下来是一些基础设置
16行是仿真时间分辨率的设置，这里使用的是默认最小的分辨率。
17和18行是日志等级设置。在这里设置好我们需要的日志等级后，我们可以更方便的进行输出，知道通信过程中都发生了什么事情。

## Slide 14
例子：Point to Point 通信
Notes: 接下来来到仿真代码的主体
首先我们建立Node（相当于裸机）。
创建Node时，我们利用Container类的方法进行创建。
首先是声明一个NodeContainer类型的变量，命名为nodes，之后利用NodeContainer的create方法创建我们需要的数目的Node。
这里我们就成功创建了两个Node。

## Slide 15
例子：Point to Point 通信
Notes: 建立好Node之后，下面进行网络相关的配置
23-25行，我们通过PointToPointHelper类的两个方法，设置了P2P网络的基本参数：速率与时延
设置好之后，我们在27-28行利用PointToPointHelper类的Install方法给上面的Node进行安装NetDevice（网卡），并返回一个NetDeviceContainer的对象。
安装好网卡后，我们需要安装协议栈，这里我们用到了InternetStackHelper类，我们用这个类的Install方法进行协议栈的安装。
安装好协议栈之后，我们需要分配一下IP地址：这里使用了Ipv4AddressHelper类的SetBase方法进行设置。两个参数分别是子网IP地址和子网掩码。
设置好之后，利用assign方法将IP地址分给装好网卡之后的设备。

## Slide 16
例子：Point to Point 通信
Notes: 安装好网卡、协议栈，分配好IP地址之后，一般来说我们的网络配置就基本完成了。接下来我们就可以进行软件的安装了。
首先我们安装服务器端。
与之前类似的，我们依然通过相应的Helper方法进行安装。在这里由于我们是仿真UDP通信的应用，我们就使用UdpEchoServerHelper来进行安装。安装的时候需要传入一个端口号，这里我们使用9作为端口号。
在接下来的三行，我们利用UdpEchoServerHelper的Install方法，把第二个Node（索引值为1）作为server安装相应的application，并设置好server开启与停止的时间。
其中，UdpEchoServerHelper的Install方法接收一个指向Node的指针，并把指针指向的Node进行相应的安装。Nodes.get方法会返回这个指针。
类似的，我们声明一个UdpEchoClientHelper变量，并作相应的设置， 设置好之后利用ApplicationContainer进行安装：
具体来说，我们先声明一个UdpEchoClientHelper变量，并说明一下server的IP地址与端口号，得到echoClient，之后分别设置仿真中的最大包数，包与包之间的间隔，以及包的大小。
Helper变量建立完后，我们就进行安装，安装在第1个Node上（索引值为0），安装好之后也设置好开始与结束的时间。

## Slide 17
例子：Point to Point 通信
Notes: 以上这些完成之后，我们就可以直接进行仿真了
先利用run方法开启仿真，之后再利用destory方法结束仿真。

## Slide 18
例子：Point to Point 通信
编译（在ns-3.30下打开终端）
./waf
(sudo ./waf)
运行（在ns-3.30下打开终端）
./waf --run scratch/filename
(sudo ./waf --run scratch/filename )
保存
Path …/ns-3.30/scratch
后缀 .cc
Notes: 代码写完之后，我们就可以进行跑代码了。
我们需要先使用waf进行编译
编译好之后再使用waf—run进行运行。
最终得到的运行效果是这样的。

## Slide 19
实验内容

## Slide 20
实验一：Point to Point 通信仿真
实验内容
Client
Server
P2P
实验要求：1.移动性：不考虑
2.通信服务类型：UDP通信
网络拓扑
参数要求：Client最大发送分组数=n*(学号尾数)，n自选（大于1的正整数）
其他参数自选。

## Slide 21
实验二：基于CSMA/CD协议的LAN通信系统仿真
CSMA/CD协议的工作过程：
（1）准备发送：适配器从网络层获得一个分组，加上以太网的首部和尾部，组成以太网帧，放入网卡的缓存中，但在发送之前，必须先检测信道。
（2）检测信道：不停地检测信道，一直等待信道空闲，并在96比特时间内信道保持空闲（保证了帧间最小时间间隔），就发送这个帧。在发送过程中仍不停地检测信道，即网络适配器要边发送边监听。这里只有两种可能性：
发送成功：在争用期内一直未检测到碰撞，这个帧发送成功，回到（1）
发送失败：在争用期内检测到碰撞，这是立即停止发送数据，并按规定发送认为干扰信号。适配器接着就执行指数退避算法，等待r倍512比特时间后，返回到步骤（2），继续检测信道。若重传16次仍不能成功，则停止重传向上报错。以太网每发完一帧，一定要把已经发送的帧暂时保留一下。如果在争用期内检测出发生了碰撞，那么还要在推迟一段时间后再把这个帧重传一次

## Slide 22
实验二：基于CSMA/CD协议的LAN通信系统仿真
实验内容
Client
P2P
Client
Server
参数要求：1.Client最大发送分组数=n*(学号尾数)，n自选（大于1的正整数）
其他参数自选。
2.P2P部分IP 与 CSMA部分IP至少在第三位开始不同，
例如 P2P：10.1.1.1, 10.1.1.2
CSMA：10.1.2.1, 10.1.2.2, ……
CSMA
网络拓扑
实验要求：1.移动性：不考虑
2.通信服务类型：UDP通信

## Slide 23
实验三：基于Wi-Fi的移动网络通信系统仿真
实验内容
Client
P2P
Server
CSMA
Client
网络拓扑
Wi-Fi
实验要求：1.移动性： 在一个矩形区域内二维随机游走。
2.通信服务类型：UDP通信

## Slide 24
实验三：基于Wi-Fi的移动网络通信系统仿真
实验内容
Client
P2P
Server
CSMA
Client
网络拓扑
Wi-Fi
参数要求：1.Client最大发送分组数=n*(学号尾数)，n自选（大于1的正整数）
其他参数自选。
2.P2P部分IP，CSMA部分IP以及Wi-Fi部分IP至少在第三位开始不同，
例如 P2P：10.1.1.0, 10.1.1.1
CSMA：10.1.2.0, 10.1.2.1, ……
Wi-Fi：10.1.3.0， 10.1.3.1，……
3.移动游走区域长宽均大于200。

## Slide 25
实验四：WLAN隐藏节点问题下的RTS/CTS机制仿真
实验内容
网络拓扑
CBR Server
UDP Server
CBR Client
UDP Client
CBR Client
UDP Client
CBR Client
UDP Client
802.11b
802.11b
802.11b
50dB
50dB
50dB

## Slide 26
实验四：WLAN隐藏节点问题下的RTS/CTS机制仿真
实验内容
实验要求：1.比较RTS/CTS机制使用与否对通信系统性能的影响。
2.系统性能要展示5项：发送与接收数据包数、发送与接收数据字节数、系统吞吐量。
3.仿真时间分成两段，前一阶段，节点间进行UDP通信，后一阶段，节点间进行CBR
通信。
4.不考虑移动性。
参数要求：1.Client最大发送分组数=n*(学号尾数)，n自选（大于等于1的正整数）
其他参数自选。
2.不同CBR客户端的CBR应用起始时间间隔为0.001。

## Slide 27
附录 可复制代码
/* -*- Mode:C++; c-file-style:"gnu"; indent-tabs-mode:nil; -*- */
#include "ns3/core-module.h"
#include "ns3/network-module.h"
#include "ns3/internet-module.h"
#include "ns3/point-to-point-module.h"
#include "ns3/applications-module.h"
using namespace ns3;
//NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("balabala");
int main (int argc, char *argv[])
{
Time::SetResolution (Time::NS);
LogComponentEnable ("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO);
LogComponentEnable ("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO);
NodeContainer nodes;
nodes.Create (2);
PointToPointHelper pointToPoint;
pointToPoint.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue ("5Mbps"));
pointToPoint.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue ("2ms"));
NetDeviceContainer devices;
devices = pointToPoint.Install (nodes);
InternetStackHelper stack;
stack.Install (nodes);
Ipv4AddressHelper address;
address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0");
Ipv4InterfaceContainer interfaces = address.Assign (devices);
UdpEchoServerHelper echoServer (9);
ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install (nodes.Get (1));
serverApps.Start (Seconds (1.0));
serverApps.Stop (Seconds (10.0));
UdpEchoClientHelper echoClient (interfaces.GetAddress (1), 9);
echoClient.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue (1));
echoClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue (Seconds (1.0)));
echoClient.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024));
ApplicationContainer clientApps = echoClient.Install (nodes.Get (0));
clientApps.Start (Seconds (2.0));
clientApps.Stop (Seconds (10.0));
Simulator::Run ();
Simulator::Destroy ();
return 0;
}
#include <iostream>
#include <string>
class yangGuo{
std::string name = "Yang, Guo";
public:
void response(){
std::cout << "Gu Gu, I am here." << std::endl;
}
};
class xiaoLongNv{
std::string name = "Xiao Long Nv";
public:
void wake();
};
void xiaoLongNv::wake(){
std::cout << "Guo er, where are you?" << std::endl;
}
int main()
{
xiaoLongNv XLV1;
XLV1.wake();
yangGuo YG1;
YG1.response();
return 0;
}